ІНСТРУКЦІЯ № 66-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

1. Загальні положення

1.1.  Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП  9.2.30 1.06.98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів» затвердженого наказом  Держнаглядохоронпраці від 16.11.98 р. №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього навчального закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999 р. №134.

1.2. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3.Працюйте в кабінеті хімії обов’язково в халаті.

1.4. Під час роботи в кабінеті хімії будьте обережними, додержуйтесь порядку й чистоти на робочому місці, виконуйте правила безпеки. Безладність, поспішність, недбалість у роботі й порушення правил техніки безпеки можуть привести до нещасних випадків.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи:

а) чітко з’ясуйте порядок і правила проведення досліду;

б) перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів необхідних для виконання завдання;

в) звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів;

2.2. Починайте виконання завдання тільки з дозволу вчителя.

2.3. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем. Виконуйте роботу не пов’язані із завданням забороняється.

2.4. Не відволікайтесь самі і не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Для виконання завдання користуйтесь посудом, приладами і реактивами, що видані вчителем.

3.2. Хімічні речовини для дослідів беріть в кількостях, передбачених методикою проведення

дослідів, або за вказівкою вчителя.

3.3. Перед тим, як узяти реактив, необхідний для дослідів, прочитайте етикетку на тарі, щоб запобігти помилки.

3.4. Не беріть хімічні речовини голими руками, Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки, шпателі.

3.5. Насипайте або наливайте реактив на столі ( сухі – над аркушем паперу, рідкі над листом).

3.6. Нагріваючи рідину, тримайте посудину отвором від себе і не спрямовуйте її на сусідів.

3.7. Розбавляючи концентровані кислоти водою, обережно доливайте кислоту у воду, а не навпаки.

3.8. Луг розчиняйте у фарфоровій посудині, добавляючи до води невеликі порції речовини при постійному помішуванні. Кусочки лугу беріть тільки пінцетом або щипцями.

3.9. Роботу з органічними речовинами виконуйте у витяжній шафі.

3.10. Посуд у якому проводять досліди з органічними розчинниками, перед заповненням, повинен бути чистим і сухим.

3.11. Нагрівайте легкозаймисті і горючі органічні розчинники тільки на водяній бані.

3.12. Під час роботи з розчинниками, що по’язана з нагріванням не залишайте  робоче місце без догляду.

3.13. Правильно нагрівайте в пробірці розчини кислот та інших хімічних речовин ( крім вогненебезпечних) над полум’ям спиртового пальника. Нагрівання виконуйте дуже обережно.         Прогрівши трохи пробірку у верхній частині полум’я пальника, далі нагрівання здійснюйте над   верхньою частиною полум’я не торкаючись дном пробірки гніта спиртівника, щоб пробірка не   тріснула.                                                                                                                                                    3.14. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них в тій чи іншій мірі є отруйною.

3.15. Визначити речовину за запахом, не нахиляйтеся над шийною посуду і не вдихайте пару або газ, що наділяеться. Для цього треба легким рухом долоні над шийкою посудини пару або газ до носа і вдихати обережно.

3.16. Усі пов’язані з виділенням газів і пари, проводьте при діючій вентиляції.

3.17. Не заглядайте посудину з верху ( навіть у пробірку ), тому що у випадку виштовхування рідини, може статись нещасній випадок.

3.18. Знімайте з плити або іншого нагрівника колби чи стакану з розчинами ( і з водою ), нагрітими до кіпіння або близько до неї, обережно, захистивши руки рушником, не роблячи різьких рухів.

3.19. Посудину з гарячою ріденою не закривайте щільно пробкою доти, поки вона не охолоне.

3.20. Нагрівачі рідини не залишайте їх без нагляду навіть на короткий час.

3.21. Не набирайте розчини кислот та піпетку ротом.

3.22. Для засмоктування розчинів у піпетку користуйтесь гумовими грушами.

3.23. Не зсипайте просипаний і не зливайте розлитий реактив назад у тару до основної кількості реактиву.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Привести робоче місце у порядок.

4.2. Не виливайте в каналізацію залишки кислоти, лугів, органічних та інших розчинів. Зливайте їх у банки і склянки, спеціально для цього.

4.3. Після закінчення роботи ретельно вимийте руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При виявленні несправностей у роботі обладнення ( приладів, установках ), електромереж, водопроводу тощо негайно припинить роботу і повідомити про це вчителю.

5.2. При попаданні на шкіру, одяг будь-яких речовин, негайно припиніть роботу і змийте їх великою кількістю води.

5.3. У разі травмування або при недомаганнях повідомте вчителя.

- вивести учнів з приміщення.

- повідомити пожежну охорону.

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширувався до сусідніх приміщень:

- вимкнути електромережу.

- приступити до ліквідації осередка вогню.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 67-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція  з охорони під час проведення лабораторних та практичних робіт у кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного процессу під час проведення практичних занять з хімії ( демонстраційніх дослідів, лабораторних робот ) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах    (лабораторії) хімії загальноосвітніх навчальних  закладів”. Затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222 та інструкції з безпеки для кабінету  (лабораторії) хімії загальноосвітньому навчальному закладу, затвержено наказом Міністерства освіти України від10 травня 1999р. № 134.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями і концентраціями речовини і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.4. Під час проведення дослідів залишати робоче місце учням не дозволяеться.

1.5. Усі учасники навчально-виховного просесу в кабінеті хімії (учні, лаборанти, вчителі) мають користуватися засобами індивідуального захиту халатами на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами за вказівкою вчителя.

1.6. Вхід стороннім особам до кабінету хімії під час проведення лабораторних робіт і практичних занять забороняеться.

1.7. Доступ учнів до місця зберігання хімічних реактивів повинен бути виключенний.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком занять у кабінеті хімії перевіряють справність всього обладнання, газової мережі роботивентиляції тощо. У разі виявлення якихось несправностей, що можуть створити підвищену небезпечність робота в кобінеті хімії не виконуеться доти, поки не усунуть цих несправностей.

2.2. Користуючись яким-небудь речовинами яких дослідів треба уважно прочитати етикетку на склянці або іншій тарі, в якій зберігаються реактиви, щоб запобігти помилкам, що можуть привести до нещасних випадків.

2.3. Перед початком роботи на парті учня повинні бути зошит, ручка, інструкція по виконанню роботи та реактиви. Учні повинні ознайомитися з правилами техніки безпеки при виконані хімічних дослідів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і парів проводять тільки у витяжній шафі із справно діючою вентиляціею.

3.2. Забороняеться брати реактиви незахишеними руками, Для цього використовуються фарфорові ложки, совочки.

3.3. Насипати або наливати реактиви треба за столом.

3.4. Просипаний або пролитий реактив зсипати або злити назад в тару до основної частини не дозволяеться.

3.5. При нейтралізації пролитих на стол чи підлогу кислотив кабінеті хімії повинні стояти склянки із заздалегіть приготовленими речовинами ( соди та оцтової кислоти ).

3.6. Визначаючи речовини за запахом не можна нахилятися над горлом посуду і вдихати пару що виділяеться.

3.7. Закривати посуд у тримачах штатива потрібно обережно обертаючи посуд навколо осі, поки не відчуеться невелике напруження в обертанні.

3.8. Під час нагрівання рідини неможна заглядати в посуд з гори.

3.9. Забороняеться тримати вогнені, вибухонебезпечні речовини поблизу відкритого вогню і сильно нагрітих предметів.

3.10. Забороняеться залишати без нагляду газові пальники й спиртівки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи треба негайно вимкнути електроприлади, закрити газові й водопровідні крани.

4.2. Не можна виливати в раковину залишки кислот, лугів, сульфуровмісних сполук, вогненебезпечних рідин, а також розчини, утворені в резульнаті досліду. Ці речовини треба зливати в спеціальні склянки.

4.3. Щоб запобігти засміченню каналізації, не можна кидати в раковину папір, пісок та інші тверді речовини,

4.4. Після закінчення роботи учні повинні одержані в результаті дослідів речовини злити у відповідний посуд, помити руки з милом, прибрати стіл і здати його вчителю.

5. Вимоги безпеки в аварійних стуаціях.

5.1. У випадку аварії, коли починають виділятися значні кількості отруйних газів і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити ліквідації аварійного стану, користуючись противогазом та іншіми захисними засобами.

5.2. Якщо під час аварії будуть розлиті органічні розчинив кількості більших, ніж 0,5л ,то необхідно:

- негайно вивести учнів з приміщення.

- погасити в приміщенні всі пальники та вимкнути електричні прилади.

- зачинити двері, відчинити вікна або квартирки.

- розлиту рідину засипати піском або тирсою.

- припинити провітрювання тільки після того, як повністю зникає запах розлитого розчину.

5.3. Якщо виявляються якісь несправності в використовуваних вами приладах, установках, недоброякісність посуду негайно припинить роботу і повідомте вчитиля.

5.4. У випадку пожежі потрібно повідомити по телефону 01, звільнити приміщення

5.5. При короткому замиканні струму необхідно обезживити розподільник-щит, звільнити приміщення, повідомити дирекцію школи.

5.6. При травмуванні учня потрібно надати першу допомогу,а при необхідності викликати швидку 03.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 68-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З ХІМІЇ

- Загальні положення.

  - Інструкція з безпеки під час проведення екскурсіїї з хімії поширюеться  на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій.

  - Інструкції розроблено на підставі листа Міністерства освіти і науки України

№1/9-97 від 07.03.2001 “ Про порядок проведення навчальних закладів ”,опублікованому в Інформаційному збірнику наказів № 6 ( березень ) 2001р.

  - Навчальні екскурсії учнів запроваджуються з метою реалізації завдань загальної середньої освіти щодо посилення практичної спрямованості навчально-виховного процесу, професійно-оріентаційної роботи з учнями , піготовки їх до активної трудової діяльності.

  - Зміст та форми організації навчальних екскурсій визначаються адміністрацєю навчального закладу в залежності від місцевих умов, специфіки та профілю навчальних закладів.

- Вимоги безпеки перед початком екскурсії.

  - Обов’язково узгоджувати екскурсію з представниками підприемства, керікником навчального закладу та оформити заявку, а також запис в журналі з техніки безпеки.

  - Ознайомити учнів з моршрутом, метою та задачами екскурсії.

  - вирушаючи на екскурсію, необхідно враховувати одяг, взуття та спеціальні засоби захисту,які потрібні для безпеки.

  - Визначити та розподілити завдання між учнями.

  - Чітко виконувати вимоги інженра з техніки безпеки чи іншого представника данного підприемства.

- Вимоги безпеки під час провдення екскурсії.

  - Під час екскурсії на підприемстві не слід відвідувати ділянки, де є можливість небезпеки або шкідливі фактори для здоров’я дітей.

  - Не беріть у руки будь-які предмети без екскурсовода або вчителя.

  - Не вживайте їжу та нопої підприемстві хімічної промисливості.

  - Екскурсії на підприемства необхідно проводити в тих умовах і порядку, які значені в інструкції до проведення екскурсії на даному виробництві.

  - доступ учнів до місць зберігання хімічних реактивів, обладнання з електро- та газоживлення повинен бути виключений.

  - Під час екскурсії на визначеній ділянці підприемства залишати учня місце самовільно не дозволяеться.

  - Хімічні процеси, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари,заборонені для демонстрасії під час екскурсії, сомовільне проникнення на такі ділянки не дозволяеться.

3.8. При проведенні екскурсії, якщо це потребуютьправила з техніки безпеки підприемства, необхідно користуватись спеціальними засобами індивідуального захисту.

4. Вимоги безпеки після закінчення екскурсіїї.

4.1. Обов’язково з’ясуйте чи всі члени екскурсійної грпи покинули підприемство.

4.2. Зніміть спеціальний одяг, який потрібній був на підприемстві.

4.3. Вимийте руки з милом після повернення з екскурсії.

5. Вимоги в екстримальних ситуаціях.

5.1. Протягом всього шляху екскурсії будуть уважніми до сигналів небезпеки, про які попередив екскурсовод, та до стану самопочуття своїх товаришів. У разі зміни здоров’я чи нешасних випадків необхідно попередити вчителя або екскурсовода.

5.2. У разі підвищенної чутливості алегрії у деяких членів екскурсійної групи на пари визначених речовин, якщо з’явились незвичні відчуття необхідні звернутися до вчителя.

5.3. У разі травмування треба надати першу медичну допомогу, користуючися аптечкою,і,якщо це неохідно, звернутися до медперсоналу підприемства.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 69-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ ВИТЯЖНОЮ ШАФОЮ

З охорони праці під час користування витяжною шафою.

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з безпеки під час користування витяжною шафою поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстрації дослідів, лаблраторних і практічних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розглянено на основі державного нормативного акту про охорону  праці ДНАОП 9.2.30 – 1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінеті хімії загальноосвітніх навчальних закладів ”, затверженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222 та інструкції з безпеки для кабінету хімії загальноосвітнього навчального закладу, затверженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.3. Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, треба проводити лише у витяжній шафі зі справною вентиляціею.

1.4. Витяжні шафи обладнуються верхніми і нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку, що дає змогу регулювати видалення шкідливих речовин із робочої зони .

1.5. Стулки витяжної шафи мають відчинятися і зачинятися лише у вертикальному напрямі. Щоб підтримувати стулки у потрібному положенні, влаштовують пристрої безпечної конструкції.

1.6. До витяжної шафи мають бути підведені вода і каналізація.

2. Вимоги безпеки початку роботи.

2.1. Чітко визначити порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Перевірити наявність посуду, приладів та інших предметів, необхідно для виконання завдання.

2.3. Вставлені у витяжній шафі прилади, в яких проводять досліди з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, необхідно обгорожувати з боку стулок шафи захисним екраном. Досліди з такими речовинами виконує тільки вчитель.

2.4. Витяжну шафу вмикають не пізніше, ніж 15 хвилин до початку роботи.

2.5. За 3-5 хвилин до роботи у шафі необхідно стулки припідняти, перевірити положення шиберу і увімкнути вентилятор. Ці дії дозволяють перевірити роботу шафи та видалити речовини, які делорбіровали в повітрі.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Не відволікайтеся самі та не відволікайте інших від роботи стороніми розмовами.

3.2. Роботу з органічними розчиниками виконуйте обов’язково в витяжній шафі.

3.3. Стулки витяжної шафи під час роботи мають бути максимально закрити з невеликим зазором для тяги.

3.4. Відкривати стулки дозволяеться на час використання встановлених у шафі приладів або в разі іншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не більше, як половина висоти отвору.

3.5. Піднять стулки під час роботи у витяжній шафі закріплюють за допомогою наявних для цього пристроїв.

3.6. Якщо витяжна шафа має кілька стулок, то ті, якими не користуються, повинні бути закритими. У разі порушення цього правила знижується ефектвность вентиляції.

3.7. Скляні стулки шафи слід тримати у чистоті, без пошкоджень. Якщо виникли пошкодження, їх необхідно заклеїти клейною плівкою або замінити на ціле скло.

3.8. Усі прибори встановлюють у шафі на таку відстань від стулок, щоб при роброті з ними не було необхідні протягувати руки більше, ніж до ліктя.

3.9. Щоб запобігти проникненню газів і пари з витяжної шафи до приміщення кабінету, вентиляцію треба відрегулювати так, щоб у шафі утворювалося невелике розрідження.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після закінчення роботи з приборами, які встановлені у витяжній шафі, необхідно герметично зачинити стулки, щоб запобігти проникненю шкідливих газів і пари до приміщення кабінету.

4.2. Не можна вимикати вентилятор одразу після закінчення газовиділення з прибора, оскільки в середині шафи залишаються небезпечні пари.

4.3. Необхідно експериментально встановити час, за який повітря у витяжній шафі оновиться, і тільки тоді прибирати прилад, з якими проводився експеримент.

4.4. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

5. Вимоги безпека в екстремальних ситуаціях.

5.1. При виявленні несправності установки, розгерметизація у витяжній шафі, викиду газів та пари до класу, негайно припинити роботу і повідомити керівника навчального закаду.

5.2. При короткому замиканні струму у витяжній шафі необхідно обезживити щит-розподільник, звільнити приміщення, повідомити дирекцію школи.

5.3. Якщо вимкнути установку або припинити хімічний дослід неможливо, необхідно герметично зачинити шафу та звільнити приміщення.

5.4. У випадку аварії, коли розбився прилад, з агресивною рідиною і починають виділятися отруйні гази і пара, необхідно:

- негайно вивести всі учнів з приміщеня.

- приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (гумові рукавиці, захисні окуляри, респиратор, протигази).

- відчинити вікна або квартирку і зачинити двері.

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка або двох дерев’яних дощечок зібрати в тару і знешкоджити в той же день.

- провітрювання приміщення припинити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.5. У разі винекнення загорання необхідно:

- вивести учнів з пириміщення.

- повідомити пожежну охорону.

- зачинити вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до сусідніх приміщень.

- вимкнути електромережу.

- приступити до ліквідації осередка полум’я, при цьому загорання у витяжній шафі ліквідуеться вогнегасники після вимкнення вентилятор.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 70-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ВОГНЕ- ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН

- Загальні положення.

  - Інструкція З ОХОРОНИ  ПРАЦІ  ПРИ  ЗБЕРЕГАННЯ  ВОГНЕ – І  ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ  РЕЧОВИН  поширюються  на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії

  - ( демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт ) у загальноосвітніх навчальних закладів.

  - Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30 – 1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах хімії загальноосвітніх навчальних закладів”, затверженного наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 та Інструкції з безпеки для кабінету

  - ( лабораторії ) хімії загальноосвітнього навчального закладу, затверженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999 р. № 134.

  - Хімічні реактиви зберігають у приміщенні лаборантської у кількостях і порядку, що передбачені правилами безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінету

  - ( лабораторії ) хімії у загальноосвітніх навчальних закладів від 16.11.98 р. № 222.

  - Кожен реактив потрібно зберігати в одному й тому самому відведеному для нього місці, відповідно до груп зберігання реактивів.

- Вимоги безпеки перед початоком роботи.

  - Доступ учнів до зберігвння хімічних реактивів повинен бути виключений.

  - На кожній банці, склянці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його фомулою, крім того відповідно до ГОСТ 3885-73 “ Реактиви і особливо чисті  речовини. Правила приймання, відбору проб, фасування, упаковка, маркіровка. ” на тарі має бути етикетка: червона – “ Вибухонебезпечна ” і вказана група зберігання реактивів.

  - Зберігати хімічні реактиви із нерозбірливими надписами та без етикетки не дозволяеться.

  - Речовини в склянках, що не мають етикеток, підлягаять знщенню.

  - У приміщенні, де зберігають хімічні реактиви, повинні бути засоби пожежогасіння: вогнегасники вогнегасники, ковдра із негорючіх матеріалів, ящик або відро з піском.

- Вимоги безпеки під час виконання роботи.

  - Вогне- і вибухонебезпечні речовини, що застосовують у кабінетах хімії, відповідно до правил пожежної безпеки в Україні, за правилами спільного зберігання можна поділити на такі групи:

-  речовини, що можна утворювати вибухові суміші: нітрати калію, кальцію, барію  та інші нітрати.

- самозаймисті від води й повітря речовини: натрій металічний, пероксид барію.

- Легкозаймисті й горючі речовини,тобто речовини, які легко спалахують від дії відкритого полум’я: до них належать:

- рідкі речовини: бензин, ацетон, скипидар, гас, спирти ( етонол, метанол, бутанол та    інші ), дієтиловий ефір тощо.

- тверді речовини: целулоїди, фосфор чьорний та інші:

- речовини, що спричиняють спалахування: бром і сульфатна кислоти, оксид хрому(5), перманганат калію та інші.

- горючі речовини: сірка, вугілля та інші.

Кожна з перелічених груп речовин має зберігатися окремо одна від іншої.

3.2. Склянки й банки з легкозаймистими і вогненебезпечними хімічними речовинами  треба зберігати у лаборантській у затишних шафах або в спеціальних металевих ящиках, розкриваються кришкою, стінки й дно яких викладають із негорючих матеріалів. Для того щоб у ящику не утворювалась вибухонебезпечна концентрація парів, на кришці роблять 5-6 отворів діметром 0,005 – 0,01м. Ящик фарбують у світлий колір, на кришці й стінках  наносять знак 1.1 або 2.1. ГОСТ 12.4.026-76 « кольори сигнальні і знаки безпеки ». Ящик має металеві ручки для транспортування. На внутрішні поверхні  кришки ящика перелічують усі легкозаймисті й вогненебезпечні хімічні речовини, що містяться  в ньому.

Ящики встановлюють на підлозі не ближче, ніж 2м від проходів і нагрівальних приладів.

3.3. При збереганні вогне- і вибухонебезпечні речовини, виходять з фізико-хімічних властивостей, треба додержуватися додаткивих заходів безпеки, а саме:

-	діетиловий ефір потрібно збервгати ізольовано від інших речовин у холодному і темному місці, бо при його зберіганні на світі утворюється вбухова речовина – пероксид етилу.

-	металічий натрій повинен зберігатися в тостостінних скляних банках з широкими шийками, які щільно закриваються пробкою під шаром сухого ( без вологи ) газу, патафіну або трансформаторного мастила в ящиках з піском.

-	перманганат калію, пероксид водню, кислоту та інші окисники не можна зберігати разом з відновниками – вугіллям, сіркою, крохмалем тощо.

-	металічний натрій і фосфор не можна зберігати разом із бромом і йодом.

-	при зберіганні перманганату калію слід пам’ятати, що він сприяє спалахуванню горючих матеріалів: гліцерин спалахуе внаслідок стикання з порошком перманганату калію при кімнатній температурі; при змочуванні порошоку пермаганату калію мійною сульфатною кислотою утворюється нестійкий продукт, який легко розкладається з вибухом; при розтиранні порошку перманганату калію з сіркою або фосфором відбуваеться вибух.

3.4. Місткість скляного посуду для зберігання легкозаймистих рідких речовин не повинна переміщувати 1л . Якщо місткість більша за 1л , посуд розміщують у герметичному металевому футлярі.

3.5. Кристалічний йод треба зберігати в товстостінній, з темного скла банці з притертою пробкою.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Тверді відходи, які накопичуються у кабінеті хімії, необхідно збирати в окрему тару і ліквідуватиу місцях, узгоджених з органами санітарного та пожежного нагляду.

4.2. Відходи лужних металів необхідо збирати в окремі банки із зневоднених гасом для наступного знищення в той самий день. Нагромаджувати залишки натрію не дозволяються.

4.3. Відпрацьовані рідини потрібно збирати у призначену тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях, узгоджених з органами санітарного та пожежного нагляду.

5. Вимоги безпеки в екстримальних ситуаціях.

5.1. Зараження в кабінеті хімії слід ліквідувати.

У разі винекнення пожежі необхідно:

-	вивести учнів з приміщення.

-	повідомти пожежну охорону ( тел. 01 ).

-	зачинити вікна і двері, щоб полум’я не поширювалося до сусідніх приміщень.

-	вимкнути електромережу.

Приступити до ліквідації осередка полум’я.

5.2. Легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником.

5.3. Знеструмлену електромережу можна гасити водою або будь-яким наявними вогнегасниками.

5.4. Загорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

5.5. У разі винекнення нещясного випадку випадку ( отруення, хімічні й термічні опіки, травми осколками скла тощо ) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції, і у разі необхідно негайно викликати швидку допомогу.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 71-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

1. Загальні положення

1.1. Поводження з електроприладами в кабінеті хімії потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки відповідно до ДНАОП-0.00-1.21.-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачами».

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.3. Інструкція безпеки під час  роботи з електроприладами поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.4. Під час проведення досліду залишити робоче місце учням не дозволяється.

1.5. Шафи з розподільними пристроями повинні бути замкнені на замок.

1.6. Усі доступні для торкання електротехнічні пристрої повинні бути надійно ізольовані.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Чітко визначати порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

2.4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

2.5. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена вчителем.

2.6. Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету (лабораторії) хімії має здійснюватися одним загальним рубильником. Вмикати електроприлади без дозволу вчителя не дозволяється.

2.7. Перед початком роботи уважно огляньте електроприлади. Про виявлені пошкодження і порушення необхідно негайно повідомити вчителя або лаборанта.

3. Вимоги під час виконання роботи

3.1. У кабінеті хімії дозволяється використовувати електронагрівники закритого типу та інше електричне обладнання тільки заводського виготовлення. При експлуатації слід користуватися паспортом та інструкцією заводу-виробника.

3.2. Усі електронагрівальні прилади повинні мати теплоізоляцію знизу і з боку стін. Як теплоізоляцію можна використовувати керамічні плити та інші неорганічні матеріали з малою теплопровідністю.

3.3. Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство. Виявлені пошкодження і порушення необхідно негайно усунути.

3.4. Подання струму через загальний рубильник до робочих місць і вимкнення його після закінчення робіт виконує лише вчитель або особа, яка обслуговує електромережу навчального закладу.

3.5. Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом під час проведення дослідів. Після закінчення експерименту подача струму негайно припиняється.

3.6. Для живлення переносних електроприймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно обов’язково вимкнути електроприлади.

4.2. Прибирання робочих місць після закінчення роботи здійснюєте за вказівкою вчителя.

4.3. Вимикання стуму через загальний рубильник до робочих місць після закінчення робіт виконує лише вчитель.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. При ураженні електричним струмом необхідно як можна швидше звільнити потерпілого від її струму:

- вимкнувши струм (вимикачем, магнітним пускачем, рубильником, висмикнувши вилки з штепсельної розетки);

- відвівши проводи від потерпілого сухою палицею, скляною трубкою або іншим предметом з матеріалу, що не проводить струму;

- відтягнувши потерпілого від струмопровідної частини за сухий одяг.

5.2. Якщо вимкнути установку доволі швидко неможливо, необхідно прийняти інші заходи по звільненню потерпілого від струму. Надаючи допомогу не повинен доторкуватись до відкритих дільниць тіла потерпілого і повинен пильнувати за тим, щоб самому не вступити в контакт з струмопровідною частиною.

5.3. Якщо після виникнення від дії струму потерпілий перебуває в непритомному стані, досить забезпечити йому доступ свіжого повітря і дати понюхати нашатирний спирт. При електричному ударі слід негайно зробити штучне дихання.

5.4. У разі виникнення загорання потрібно:

- вивести учнів з приміщення;

- вимкнути електромережу;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- приступити до ліквідації осередки вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками, згорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 72-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛА

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з безпеки під час роботи з джерелами тепла поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями й концентраціями речовин і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.4. Під час проведення досліду залишати робоче місце учням не дозволяється.

1.5. Усі учасники навчально-виховного процесу в кабінеті хімії (учні, лаборанти, вчителі) мають користуватися засобами індивідуального захисту: халатами-на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами-за вказівкою вчителя.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірити наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

2.4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

2.5. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена вчителем.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не відволікайтеся самі та не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.2. Для виконання завдання користуйтеся посудом, приладами та реактивами, які видає вчитель. Брати посуд, реактиви з інших столів не дозволяється.

3.3. Нагріваючи рідини, тримайте посудину отвором від себе і не спрямовуйте і на сусідів. Не нагрівайте посудину вище рівня рідини, а також порожні з краплями вологи в середині.

3.4. Не заглядайте в посудину згори під час нагрівання, в разі викидання киплячої рідини можете травмуватися.

3.5. Пробірки, кругло донні колби, фарфорові чашки можна нагрівати на відкритому вогні, плоскодонні колби і стакани слід нагрівати тільки на металевому роз сікачі полум’я.

3.6. При нагріванні хімічних речовин у пробірці або колбі не дозволяється тримати їх руками, треба закріплювати в тримачі для пробірок або в ланці штатива, затискач повинен бути біля отвору пробірки.

3.7. Для нагрівання хімічних реактивів над полум’ям спиртового пальника (крім вогненебезпечних) необхідно обережно прогріти пробірку у верхній частині полум’я, а потім продовжувати нагрівання не торкаючись дном пробірки до гнота спиртівки, щоб пробірка не тріснула.

3.8. Знімати посуд з нагрітим реактивом (і з водою) треба обережно, разом з тримачем пробірок або ланкою штатива, не роблячи різких рухів.

3.9. Посудину з нагрітою рідиною не закривайте щільно пробкою доти, поки вона не охолоне.

3.10. Нагріваючи реактиви, не залишайте їх без догляду навіть на короткий час.

3.11. Нагрівати легкозаймисті й горючі речовини треба тільки на водяній бані.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно обов’язково вимкнути електронагрівальні прилади або загасити спиртівку ковпачком, підносячи його збоку.

4.2. Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте за вказівкою вчителя.

4.3. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У разі виникнення загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередки вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками, згорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

5.2. При термічних опіках першого ступеня уражене місце обробляють етиловим спиртом, після чого накладають суху стерильну пов’язку або чисту тканину і звертаються до дерматолога. Ні в якому разі не можна проколювати пухир, змочувати місця опіків водою, припікати їх розчином перманганату калію, бриліантової зелені, розчином йоду, застосовувати «народні засоби», різні олії, вазелін, бо вони тільки підсилюють опіки, сповільнюють загоєння рани. При важких опіках необхідно негайно відправити потерпілого до лікувального закладу.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 74-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ДОСЛІДІВ У КАБІНЕТАХ ХІМІЇ

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.2. Інструкція з безпеки під час проведення демонстраційних дослідів у кабінеті поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями й концентраціями речовин і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.4. Під час проведення досліду залишати робоче місце учням не дозволяється.

1.5. Вхід стороннім особам до кабінету хімії під час проведення дослідів забороняється.

1.6. Доступ учнів до місць зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.

1.7. Усі учасники навчально-виховного процесу в кабінеті хімії (учні, лаборанти, вчителі) мають користуватися засобами індивідуального захисту: халатами-на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами-за вказівкою вчителя.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірити наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

2.4. Всі досліди, призначені для демонстрації учням, повинні бути попередньо виконані вчителем.

3. Вимоги безпеки під час виконання демонстраційних робіт

3.1. Досліди, що супроводжуються виділенням шкідливих газів і парів, треба проводити лише у витяжній шафі зі справною діючою вентиляцією.

3.2. Не дозволяється брати реактиви не захищеними руками. Для цього слід використовувати ложки, шпателі або совочки.

3.3. Встановлені у витяжній шафі прилади, в яких проводять досліди з легкозаймистими або вибуховими речовинами, необхідно обгороджувати з боку стулок шафи захисним екраном.

3.4. Насипати або наливати реактиви необхідно на столі: сухі - над аркушем паперу, рідкі – над скляною посудиною. Просипаний або пролитий реактив не дозволяється зсипати або зливати назад у основну тару.

3.5. Закріплювати хімічний посуд (колби, стакани тощо) у тримачах штатива слід обережно, обертаючи його навколо осі, поки не відчується невелике забруднення в обертанні.

3.6. Нагрівати хімічні реактиви для дослідів необхідно тільки у тонкостінному скляному або фарфоровому посуді.

3.7. Під час нагрівання рідин не можна заглядати згори в посудину для запобігання травм внаслідок розбризкування нагрітої речовини.

3.8. Залишати без нагляду запалені спиртівки, увімкнені електронагрівальні прилади не дозволяється.

3.9. Роботу з органічними розчинниками виконуйте у витяжній шафі.

3.10. Нагрівайте легкозаймисті й горючі речовини тільки на водяній бані.

3.11. Прилад, у якому демонструють дослід, пов’язаний з небезпекою вибуху, з боку учнів повинен бути захищений екраном із органічного скла. Експериментатор захищає екраном с козирком із оргскла.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привести робоче місце в порядок.

4.2. Після закінчення роботи треба негайно вимкнути електронагрівальні прилади та перекрити водопровідні крани.

4.3. Після закінчення роботи ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку, коли розбився прилад, склянка з агресивною рідиною: розлита значна кількість органічних розчинників (більше ніж 0,05л) і починають виділяються  отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (халат, гумові рукавиці, респіратори, протигази):

- загасити в приміщенні всі пальники і вимкнути всі електричні прилади;

- відчинити вікна або кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка зібрати в тару;

- провітрювання приміщення припинити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2. У разі виникнення загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередки вогню, при цьому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками, згорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

5.3. При попаданні на шкіру, одяг будь-яких речовин, негайно припинить роботу, змийте їх великою кількістю води.

5.4. У разі виникнення нещасного випадку (отруєння, хімічні й термічні опіки, травми осколками тощо) треба надати першу медичну допомогу згідно інструкції і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 73-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.2. Інструкція з охорони праці при зберіганні хімічних реактивів поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. Хімічні реактиви зберігають у приміщенні лаборантської (препараторської) у кількостях і порядку, що передбачені цими правилами і відповідно із сертифікатом про термін зберігання заводу – виготовлювача.

1.4. Основні (запасні) кількості цих речовин, які визначаються відповідно до типових переліків, зберігають у спеціально ізольованому приміщенні за межами кабінету хімії.

1.5. Кожний реактив потрібно зберігати в одному і тому самому відведеному для нього місці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Доступ учнів до місця зберігання хімічних реактивів повинен бути виключений.

2.2. Просипаний або пролитий реактив не дозволяється зсипати або зливати назад у основну тару.

2.3. Основні кількості кислот та інших агресивних речовин треба зберігати в спеціально призначеному місці.

2.4. Групи вогне- та вибухонебезпечних речовин зберігають окремо одна від іншої.

2.5. Місткість скляного посуду для зберігання легкозаймистих рідких речовин не повинна перевищувати 1л. Якщо місткість більша за 1л, посуд розміщують у герметичному металевому футлярі.

2.6. Зберігати хімічні речовини із нерозбірливими написами на етикетках не дозволяється. Речовини в склянках, що не мають етикеток, підлягають знищенню.

2.7. У приміщенні, де зберігаються хімічні реактиви, повинні бути засоби пожежогасіння: вогнегасники, ковдра із негорючих матеріалів, ящик або відро з піском.

2.8. У кабінеті хімії повинна бути аптечка з набором медикаментів перев’язувальних засобів і приладів, а також інструкція щодо надання першої медичної допомоги.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Хімічні реактиви груп зберігання 2-6 необхідно зберігати на окремих полицях в шафах у лаборантській.

3.2. Дозволяється розміщувати в кабінеті хімії реактиви 8-ї групи зберігання і розчини, призначені для проведення практичних занять, за умови, що шафи зачиняються, а ключі від них зберігаються у вчителя хімії.

3.3. Слабкі розчини кислот дозволяється зберігати с товстостінному скляному посуді на нижніх полицях витяжної шафи або у спеціальній шафі з природною вентиляцією на хімічно стійких піддонах.

3.4. У шафах, де зберігаються реактиви, де дозволяється зберігати розчини лугів у скляних з притертими пробками, легкозаймисті та горючі рідини – у посуді з полімерних матеріалів.

3.5. Рідкі хімічні реактиви зберігають у товстостінних склянках з притертими пробками, тверді у тонкостінних банках також з притертими пробками.

3.6. На кожній склянці, банці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його формулою, крім того відповідно до ГОСТ 3885 – 73 «Реактиви і особливо чисті речовини. Правила приймання, відбору проб, фасування, упаковка, манкіровка» на тарі має бути етикетка з написом, що свідчить про наявність у речовині отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей: червона – «Вогненебезпечно», жовта – «Отрута», блакитна – «Берегти від води» і позначена група зберігання.

3.7. Доставлені у лаборантську реактиви розміщують у призначених для них місцях.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Тверді відходи, які накопичуються у кабінеті хімії, необхідно збирати в окрему тару ліквідувати у місцях узгоджених з органами санітарного та пожежного нагляду.

4.2. Відпрацьовані кислоти і луги слід збирати в спеціально призначений посуд окремо і зливати у каналізацію тільки після нейтралізації.

4.3. Відходи металічного натрію необхідно збирати в окремі банки із зневодненим гасом для наступного знищення в той же самий день. Нагромаджувати залишки натрію не дозволяється.

4.4. Відпрацьовані рідини треба збирати у призначену тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях погоджених із органами санітарного та пожежного нагляду.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У випадку, коли розбився прилад, склянка з агресивною рідиною і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (халат, гумові рукавиці, респіратори, протигаз):

- відчинити вікна чи кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яних дощечок зібрати в тару;

- провітрювання приміщення закінчити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2. У разі травмування (поранення, опіку тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя. У випадку необережного поводження з лугами слід негайно змити їх залишки зі шкіри водою та нейтралізувати слабким розчином борної кислоти, у разі потрапляння кислоти на шкіру – слабким розчином питної соди. У разі потрапляння в очі будь-якої речовини негайно промийте їх великою кількістю води. Після цього у разі потрапляння в очі кислоти накладіть ватний тампон, змочений розчином натрій гідрокарбонату з масовою часткою 3%, у разі потрапляння лугу промийте додатково розчином борної кислоти з масовою часткою 2% (1 чайна ложка борної кислоти на склянку води). Після заключного промивання чистою водою під повіки слід ввести 2-3 краплі альбуциду з масовою часткою розчиненої речовини 30%.

5.3. Для нейтралізації пролитих на стіл чи підлогу кислот або лугів у кабінетах хімії мають бути склянки із заздалегідь підготовленими нейтралізуючими розчинами (соди – для кислот та оцтової кислоти – для лугів).

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 75-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН

1. Загальні положення.

1.1. Інструкцію розробленно на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП  9.2.30 -1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення  навчально-виховного процесу в кабінетах ( лабораторіях ) хімії загальноосвітніх навчальних закладів ” затверженного наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 з безпеки  для кабінету хімії  загальноосвітнього навчального закладу, затверженого наказом Міністерства освіти України від 10 траня 1999 р. № 134.

2.1. Інструкція  з охорони праці при зберіганні токсичних речовин поширюється на всіх  учасників закладу навчально-виховного процесу в кабінетах ( лабораторіях ) хімії у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. Хімічні речовини зберігають у приміщенні лаборантської  у кількостях, і поядку, що Правила безпеки під час проведення  навчально-виховного процесу в кабінетах ( лабораторіях ) хімії загальноосвітніх навчальних закладів ” затверженного наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222.

1.4. Кожний реактив потрібно зберігати в одномуй тому самому відвединому для нього місці: відповідно до групи зберігання реактивів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Доступ учнів до зберігвння хімічних реактивів повинен бути виключений.

2.2. На кожній банці, склянці повинна бути етикетка з точною назвою реактиву та його фомулою, крім того відповідно до ГОСТ 3885-73 “ Реактиви і особливо чисті  речовини. Правила приймання, відбору проб, фасування, упаковка, маркіровка. ” на тарі має бути етикетка: червона – “ Вогненебезпечна ”, блакитна - “ Вибухонебезпечна ” , зелена “ Берегти від води ”, жовта - “ Отрута ”  і вказана група зберігання реативів.

2.3. Зберігати хімічні реактиви із нерозбірливими надписами та без етикетки не дозволяеться.

2.4. Речовини в склянках, що не мають етикеток, підлягаять знщенню.

3. Вимог безпеки під час виконання роботи.

3.1. Усі хімічні речовини, що входять до группи 7, мають фізіологічну активність в малих дозах і через те потребують дуже обережного тавлення.

3.2. Усі  досліди з ними проводить тільки вчитель.

3.3. Реактиви 7-ї группи зберігають окремо у метлевому ящику, який надіно зачиняеться, ключі від нього повині бути у керівника навчального закладу і завідуюча кабінтом хімії.

3.4. На внутрішній поверхні дверцят  сейфа наводять перелік із зазначенням розміщенних для зберігання максимальних  мас або об’ємів речовин, яких затверджено наказом по навчальному закладі.

3.5. У сейфі зберігаеться:

-	верхня полиця: бром, амонію дихромат, барію нітрат, оксид, хлорид, калію гідроксид, калію дихромат, хромат, роданій, кобальту сульфат, натрію сульфіт нонагідра,натрію фторид, натрію гідроксид, нікелю сульфат, хрому хлорид, плюмбум ацетат, аргентум нітрат, цинку сульфат, йод кристалічний.

- нижня полиця: хлорметилен ( метиленхлорид ), фенол, анілін.

3.6. Не дозволяйте змінювати розташування реативів у сейфі і перефасовувати із заводської тари реактиви і матеріали, які мають високу фізіологічну активність у малих дозах.

3.7. Розчини формаліну з масовою часткою речовини вище 5% необхідно зберігати разом з легкозаймистими і горючіми рідинами.

3.8. Зберігання, використання й облік хімічних речовин 7-ї группи покладається на вчителя, який веде спеціальний журнал.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1.Тверді відходи, які накопичуються у кабінеті хімії, необхідно збирати в окрему тару ліквідувати у місцях узгоджених з органами санітарного та пожежного нагляду.

4.2. .Відходи металічного натрію необхідно збирати в окремі банки із зневодненим гасом для наступного знищення в той же самий день. Нагромаджувати залишки натрію не дозволяється.

4.3. Після закінчення роботи помийте руки з милом.

4.4. Відпрацьовані рідини треба збирати в спеціально призначену тару, що герметично закривається, і знищувати у місцях погоджених із органами санітарного та пожежного нагляду.

5.Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях.

5.1. У випадку, коли розбився прилад, склянка з агресивною рідиною і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (халат, гумові рукавиці, респіратори, протигази):

- відчинити вікна чи кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яних дощечок зібрати в тару;

- провітрювання приміщення закінчити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2. У разі потрапляння в організм через харчовий тракт отруйних органічних рідин: ацетон, формалін, метанол, анілін, тощо необхідно викликати блювання, а потім дати молока і яєний білок.

5.3. При отруєнні в інших випадках необхідно надати першу мдичну допомогу і у разі необхідності негайно викликати швидку допомогу.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 76-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ ЗІ СКЛЯНИМ ПОСУДОМ ТА ІНШИМИ ВИРОБАМИ ЗІ СКЛА

1. Загальні положення

1.1. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.2. Інструкція безпеки під час  роботи зі скляним лабораторним посудом та іншими виробами зі скла поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.3. Під час проведення досліду залишити робоче місце учням не дозволяється.

1.4. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.5. Усі учасники навчально-виховного процесу в кабінеті хімії (учні, лаборанти, вчителі) мають користуватися засобами індивідуального захисту: халатами-на кожному уроці.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів чи інших предметів необхідних, для виконання завдання.

2.4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

2.5. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена вчителем.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Не відволікайтесь самі та не відволікайте інших від роботи.

3.2. Для виконання завдання користуйтеся посудом, приладами та реактивами, які видає вчитель. Брати посуд, реактиви з інших столів не дозволяється.

3.3. Під час збирання скляних приладів застосовувати підвищені зусилля не дозволяється. При з’єднанні окремих частин зі скла необхідно захищати руки тканиною. Щоб полегшити збирання приладів кінці скляних трубочок змочують водою, вазеліном або гліцерином.

3.4. Для змішування або розбавлення речовин, що супроводжуються виділення теплоти, а також  для нагрівання хімічних речовин слід використовувати фарбований або тонкостінний скляний посуд. Пробірки, кругло донні колби, фарбовані чашки можна нагрівати на відкритому вогні, плоскодонні колби і стакани слід нагрівати тільки на металевому роз сікачі полум’я.

3.5. Посуд з гарячою рідиною не можна закривати притертою пробкою доти, поки вона не охолоне.

3.6. Щоб відкрити в посудині, яку заїло, необхідно спочатку обережно постукати по ободку пробки знизу до гори дерев’яним молоточком або брусочком. Якщо не допомагає, потрібно обережно підігріти шийку посудини так, щоб не нагрілася уся пробірка. Нагрівати можна рушником, змоченим гарячою водою, обгорнувши ним шийку посудини або над полум’ям  спиртового пальника, обертаючи посудину навколо осі, не доторкаючись до полум’я. Не можна нагрівати посудину над  відкритим полум’ям, якщо в посудині міститься легкозаймисті, вибухонебезпечні або отруйні речовини.

3.7. Великі хімічні стакани слід піднімати обома руками так, щоб відігнуті краї (бортики) спиралися на великий та вказівні пальці.

3.8. Тонкостінні посудину під час закривання гумовою пробкою гримають за верхню частину шийки, пробку злегка повертають, руки при цьому захищають тканиною.

3.9. Роботу з отруйними, вогне- і вибухонебезпечними речовинами, а також роботи , що проводяться під тиском і вакуумом, слід виконувати в приладах з високоякісного, термостійкого скла.

3.10. Нагріваючи рідину в пробірці або колбі, необхідно закріплювати їх так, щоб отвір або шийка колби були направлені від себе і сусідів по роботі: при цьому посуд наповнюють рідиною не більше ніж третину об’єму. Протягом усього процесу нагрівання не дозволяється нахилятися над посудиною і заглядати в неї.

3.11. Не заглядайте в посудину під час нагрівання, оскільки в разі викидання киплячої рідини можете травмуватися.

3.12. Не нагрівайте посудину вище рівня рідини.

3.13. При нагріванні хімічних речовин у пробірці або колбі не дозволяється тримати їх руками, треба закріплювати в тримачі для пробірок або в ланці штатива, затискач повинен бути біля отвору пробірки.

3.14. При нагріванні хімічних реактивів над полум’ям спиртового пальника необхідно обережно нагріти пробірку у верхній частині полум’я, а потім продовжувати нагрівання, не торкаючись дном пробірки до гнота спиртівки, щоб пробірка не тріснула.

3.15. Під час миття скляного посуду треба пам’ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів, різкої зміни температури. Для миття посуду щітками (йоржам) дозволяється направляти дно посудини тільки від себе в низ.

3.16. Кінці скляних трубочок і паличок, що застосовують для розмішування розчинів повинна мати гумовий наконечник.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте за вказівкою вчителя.

4.2. Під час розбирання приладів зі скла слід пам’ятати, що скло крихке, легко ламається і тріскається від ударів.

4.3. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

5. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях

5.1. У випадку, коли розбився прилад, склянка з агресивною рідиною: розлита значна кількість органічних розчинників і починають виділяються  отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (халат, гумові рукавиці, респіратори, протигази):

- загасити в приміщенні всі пальники і вимкнути всі електричні прилади;

- відчинити вікна або кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка зібрати в тару;

- провітрювання приміщення припинити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2. У разі травмування (поранення, опіку тощо) або при недомаганнях повідомте вчителя.

5.3. При незначних порізах рану обробляють йодною настойкою і накладають марлеву пов’язку, яка захищає організм  від мікробів і сприяє швидкому зсіданню крові.

5.4. При пораненні склом або іншим предметом рану промивають великою кількістю дистильованої води або тампоном, змоченим етиловим спиртом; виймають осколки скла і знову промивають рану спиртом. Якщо рана забруднена, бруд виділяється лише навкруги, але ні в якому разі не з глибинних шарів рани. Шкіру навколо рани, обробляють йодною настойкою або розчином бриліантової зелені, перев’язують і звертаються до медпункту.

5.5. При ому порізі й сильній кровотечі необхідно накласти джгут, покрити рану стерильною марлею і негайно викликати лікаря.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 77-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОБОТИ З КИСЛОТАМИ І ЛУГАМИ

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція безпеки під час роботи з кислотами і лугами поширюеться на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії   ( демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт )  у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного  акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30 – 1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення  навчально-виховного процесу в кабінетах ( лабораторіях ) хімії загальноосвітніх навчальних закладів ”, затверженного наказом Держнаглядохоронпраці України з безпеки  для кабінету хімії  загальноосвітнього навчального закладу, затверженого наказом Міністерства освіти України від 10 траня 1999 р. № 134.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями і концентраціями  речовин і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експеременту.

1.4. Під час проведення досліду зилишати робоче місце учням не дозволяеться.

1.5. Усі учасники навчально-виховного процесу в кабінетах хімії ( учні, лабранти, вчитилі ) мають користуватися засобами індивідуального захисту: халатами на кожному уроці, гумовими рукавицями, захиСними окулярами – за вказівкаою вчителя.

2. Загаль вимоги перед початком роботи.

2.1. Чітко визначте порядок і правила безпеки проведення досліду .

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірити наявність і надійність посуду, приладів та іших предметів, необхідно для виконання завдання.

2.4. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

2.5. Виконуйте тільки ту роботуяку передбачено завданням або доручити  вчителем.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Не відволікайтеся самі та не відволікайте інших від роботи сторонніми розмовами.

3.2. Для виконання завдання користуйтеся посудом, приладами та реактивами, які видає вчитель. Брати посуд і реактиви з іншого столу не дозволяється.

3.3. Хімічні речовини для  досліду слід брати в кількостях, передбчених інструкціею для проведення досліду або за вказівкою вчителя.

3.4. Не беріть реактиви незахищеними руками. Використовуйте для цього фарфорові ложечки, совочки.

3.5. Перед тим як взяти реактив, необхідний для досліду прочитай етикетку на тарі, щоб попередити помилку.

3.6. Налийте реактив над лотком.

3.7. Залишки реактиву не зливайте назад у тару до основної кількості реактиву.

3.8. Не пробуйте хімічні речовини на смак, адже будь-яка з них в тій чи іншій мірі отруйна.

3.9. Розбавлюючи концентровані кислоти, обержно доливайте кислоту в воду, а не навпаки.

3.10. Для приготування розчинів кислоти, для змішування їх користуйтесь тільки тонкостінним хімічним або фафоровим посудом.

3.11. Щоб уникнути опіків порожнини рота, а також можливого отруєння, не набирайте розчин кислоти і лугів у піпетку ротом. Коритуйтеся піпетками іх пастками, гумовими грушами для набирання хімічних реактивів.

3.12. Рзчиняти луги слід у фарфоровому посуді, повільно додаючи до води невеликі порції лугу при безперервному помішуванні. Шматочки луг можна брати тільки пінцетом або шіпцями.

3.13. Великі шматки лугів треба розколювати на дрібні у спеціально відвединому місці.

3.14. Під час опрації з кислотами і лугами треба обовь’язково застосувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці та захисні окуляри.

3.15. Відпрацьовані кислоти і луги слід збирати а спеціальний посуд окремо і зливати в каналізацію тільки після нетралізації.

3.16. Про всі розливання розчинів кислот або лугів необхідно повідомити вчителя або лаборанта. Самостійно прибирати будь-які реактиви не дзволяеться.

3.17. Концентровані кислоти, а також аміак необхідно обережно розливати під витяжкою, щоб запобігти травм.

4. Вимоги безпеки пвсля закінчення роботи.

4.1. Прибирання робочіх місць після закінчення роботи виконуйте за вказівкою вчителя.

4.2. Не виливайте в коналізацію залишки кислот, лугів. Зливайте їх у банки і склянки, спеціально призначені для цього.

4.3. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

5. Вимоги безпеки в екстримальних ситуаціях.

5.1. У випадку коли розбився  прилад, склянка з агресивною рідиню і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести всіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту ( халат, гумові рукавиці,респиратор, потивогази ):

- відчинити вікна або квартирку і зачинити двері.

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка або двох  дерев’яних дощечок зібрати тару.

- провітрювання приміщення закінчити тільки тоді, коли повністю зникне запаж розлитої речовини або газу.

5.2. У разі травмування  ( поранення, обпіку тощо ) або при недомаганнях повідомте вчителя. У випадках необережного поводження з лугами слід негайно змити їх залишки зі шкіри водою та нейтралізувати слабким розчином борною кислоти, у разі потрапляння кіслоти на шкіру – слабким розчином питної соди. У разі потрапляння в очі будь-якої речовини негайно  помийте їх великою кількітю води. Після цього у разі потрапляння в очі кислоти накладіть натрій таміон, змочений розченом натрій гідрокарбонату з масовою часткою 5% . У разіпотрапляння лугу промийте борною кислотою з масовою часткою 2% ( 1на чайна ложка борної кислоти на склянку води ). Піля заключного промивання чисою водою під повіки члід ввести 2-3 краплі альбуциду змасовою часткою розчиненої речовини 30%.

5.3. Розлив кислоти або луги необхідно негайно засипати піском, нейтралізувати і після цього прибрати.

5.4. Для нейтралізації пролитих на стіл чи підлогу кислоти або луги у кабінетах хімії мають бути склянки із заздалегіть підготовленими й нейтралізуючими розчинами ( соди—для оцтової кислоти    для лугів ).

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 78-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПІД ЧАС РОБОТИ З ЛУЖНИМИ МЕТАЛА

1. Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах      (лабораторії) хімії загальноосвітніх навчальних  закладів.” Затверженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222 та інструкції з безпеки для кабінету        (лабораторії ) хімії загальноосвітньому навчальному закладу, затвержено наказом Міністерства освіти України від10 травня 1999р. № 134.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями і концентраціями речовини і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.4. Під час проведення дослідів залишати робоче місце учням не дозволяеться.

1.5. Усі учасники навчально-виховного просесу в кабінеті хімії ( учні, лаборанти, вчителі ) мають користуватися засобами індивідуального захиту халатами на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами за вказівкою вчителя.

1.6. Лужні метали енергійно взаємодіють з водою, при цьому виділення водню може супроводжуватися вибухом. Під час роботи з лужними металами треба бути особливо обережним.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.  Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірити наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

2.4. Не можна допускати контролю калію і натрію з водою, вологими предметами, а також органічними сполуками, що містять хлор і твердий карбон (ІV) оксидом.

2.5. Забороняється працювати з лужними металами при високій вологості в приміщенні.

2.6. Зберігати металевий калій і натрій треба в скляній банці, щільно закритій корковою пробкою, під шаром зневодненого газу, парафіну або трансформаторного масла. Банки поміщають у металевий ящик з піском.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Всі роботи з лужними металами треба виконувати на піддонах у витяжній шафі, використовуючи при цьому захисні і гумові рукавиці, віддалік від джерел тепла і води.

3.2. Не дозволяється працювати з лужними металами у вологому приміщенні.

3.3. Виймати лужні метали з тари, завантажувати його треба лише сухим пінцетом або гигельними щипцями. Газ, парафін та трансформаторне масло з поверхні металу витирають фільтрувальним папером.

3.4. Різати лужні метали потрібно на фільтрувальному папері сухим гострим ножем.

Первинне різання треба робити під шаром трансформаторного масла або гасу для зняття верхнього пер оксидного шару оскільки внаслідок контакту пероксидних сполук із чистим металом на відкритому повітрі може статися вибух.

3.5. Виходи (обробки) лужних металів необхідно збирати в окремі банки із зневодненим газом для наступного знищення в той же день. Нагромаджувати залишки металів не дозволяється.

3.6. Викидати залишки лужних металів в каналізаційну раковину або тару для збирання сміття не дозволяється.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прилади і посуд в яких можлива наявність частинок металічного натрію, треба спочатку промити етиловим спиртом і тільки після цього, коли весь метал розчиниться в ньому, можна промити водою.

4.2. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

4.3. Виходи (обрізки) лужних металів необхідно збирати в окремі банки із зневодненим газом для наступного знищення в той же день, керуючись рекомендаціями щодо нейтралізації відходів лужних металів.

5. Вимоги безпеки в екстиримальних ситуаціях

5.1. У випадку попадання лужного металу на шкіру, слід негайно зняти його ватним тампоном, а потім промити великою кількістю води та нейтралізувати слабким розчином борної кислоти.

5.2. . У разі виникнення загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону;

- зачинити вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередку полум’я, при цьому загорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасники після вимкнення вентилятора.

5.3. Для гасіння лужних металів, що загорілися, треба користуватися порошковим вогнегасником, сухим піском, сухою ковдрою. Не дозволяється застосовувати для гасіння лужних металів воду, пінні вогнегасники та карбон (ІV) оксид.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 79-X

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПІД ЧАС РОБОТИ З ОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція  з охорони під час проведення лабораторних та практичних робіт у кабінеті хімії поширюється на всіх учасників навчально-виховного процессу під час проведення практичних занять з хімії ( демонстраційніх дослідів, лабораторних робот ) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06.98 “ Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах    (лабораторії) хімії загальноосвітніх навчальних  закладів”. Затверженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222 та інструкції з безпеки для кабінету

(лабораторії) хімії загальноосвітньому навчальному закладу, затвержено наказом Міністерства освіти України від10 травня 1999р. № 134.

1.3. Хімічні досліди необхідно проводити в тих умовах і порядку, з такими кількостями і концентраціями речовини і приладами, які зазначені в інструкції до проведення експерименту.

1.4. Під час проведення дослідів залишати робоче місце учням не дозволяеться.

1.5. Усі учасники навчально-виховного просесу в кабінеті хімії ( учні, лаборанти, вчителі ) мають користуватися засобами індивідуального захиту халатами на кожному уроці, гумовими рукавицями, захисними окулярами за вказівкою вчителя.

1.6. На практичних заняттях в кабінеті хімії використовуються органічні розчинники, які мають значну токсичність і утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші: ацетон, бензин бензол, етиловий бутиловій і метиловий спирти тощо. За ступенем небезпечності розчинники, що застосовуються в кабінетах хімії, належать до трьох груп: 1) розчинники, що зумовлюють здебільшого гострі отруєння з переважаючим явищем наркозу – бензин, етиловий, бутиловий спирти, ацетон; 2) розчинники більш токсичні, що спричиняють гострі отруєння – метиловий спирт тощо; 3)розчинники, що мають високу токсичність, крім гострих отруєнь спричиняють стійкі зміни функції кровоносних органів і нервової системи – бензол тощо.

1.7. За ступенем пожежної безпеки більшість з них належать до легкозаймистих.

2. Вимоги безпеки пеед початком роботи

2.1. Чітко з’ясуйте порядок і правила проведення досліду.

2.2.  Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів необхідних для          виконання завдання.

2.4. Починайте виконання завдання тільки з дозволу вчителя.

2.5. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доручена вчителем.

3. Вимоги під час виконання роботи

3.1. Під час роботи з органічними розчинниками, слід бути особливо обережним, роботу виконувати обов’язково в витяжній шафі.

3.2. Прилад у якому демонструють дослід, пов’язаний з небезпекою вибуху, з боку учнів повинен бути захищений екраном із органічного скла. Ікспериментатор повинен захистти очі окулярами або маскою з козирком з оргаскла.

3.3. Перед початком роботи з легкозаймистими речовинами всі пальники, що є у витяжній шафі, де виконується дослід треба загасити, а електричні нагрівники вимкнути.

3.4. Роботу, пов’язану з небезпекою загорання, спалаху або вибуху, треба виконувати стоячи.

3.5. Нагрівання і перегонку легкозаймистих і горючих речовин дозволяється виконувати лише на водяній або паровій бані, використовуючи електронагрівники.

3.6. Не дозволяється виливати органічні розчинники. Відпрацьовані рідини потрібно збирати у призначену тару, що герметично закривається і знищувати в місцях погоджених з органами санітарного та пожежного нагляду.

3.7. Посуд в якому проводиться дослід з органічними розчинниками, перед заповнюванням повинен бути сухим і чистим.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте за вказівкою вчителя.

4.2. Не виливайте в каналізацію залишки органічних розчинників. Зливайте їх у бвнки і склянки, спеціально призначених для цього.

4.3. Після закінчення роботи помийте руки з милом, зніміть халат.

4.4. Збирати розчинники слід в товстостінному скляному посуді з притертою пробкою.

5. Вимоги безпеки в екстимальних ситуаціях

5.1. Якщо в кабінеті ролито невелику кількість органічних розчинників (до 0,05 л), треба загасити відкрите полум’я у всьому приміщенні і відкрити його та провітрити.

5.2. У випадку аварії, коли розлито органічні розчинники у кількостях більших за 0,05 л , необхідно:

- негайно вивести всіх учнів з приміщення;

- згасити в приміщенні всі пальники і вимкнути електричні прилади;

- відчинити вікна або кватирки і зачинити двері;

- розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев’яного совка або двох дерев’яних дощечок зібрати в тару і знешкодити в той же день;

- провітрювання приміщення припинити тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитого розчинника;

- під час прибирання користуватися захисними окулярами та гумовими рукавицями.

5.3. У разі винекнення загорання необхідно:

- вивести учнів з пириміщення.

- повідомити пожежну охорону.

- зачинити вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до сусідніх приміщень.

- вимкнути електромережу.

- приступити до ліквідації осередка полум’я, при цьому загорання у витяжній шафі ліквідуеться вогнегасники після вимкнення вентилятора.

5.4. У разі потрапляння в організм через харчовий тракт отруйних органічних рідин: ацетон, формалін, метанол тощо необхідно викликати блювання, а потім дати молока і яєчний білок. У разі необхідності потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова

ІНСТРУКЦІЯ № 60-X

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У КАБІНЕТІ ХІМІЇ

1. Загальні положення

1.1. Інструкція безпеки під час  роботи з електроприладами поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час проведення практичних занять з хімії (демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загальноосвітньому навчальному закладі.

1.2. Інструкцію розроблено на основі державного нормативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 №222 та Інструкції з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 10 травня 1999р. №134.

1.3. Забезпечення пожежної безпеки у кабінеті (лабораторії) хімії визначається правилами пожежної безпеки.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. У кабінеті (лабораторії) хімії повинні бути справні первинні засоби пожежогасіння:

- вогнегасники вуглекислотні, пінні, порошкові, які розміщують безпосередньо у кабінеті хімії і лаборантській;

- ящик або відро з піском (об’ємом близько 0,01 м3) і совком;

- покривало з вогнетривкого матеріалу.

До них обов’язково необхідно забезпечити вільний доступ.

2.2. Чітко визначте порядок і правила безпечного проведення досліду.

2.3. Звільніть робоче місце від усіх непотрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.4. Перевірити наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

2.5. Перед початком роботи з легкозаймистими речовинами всі пальники, що є у витяжній шафі, де виконується дослід, треба загасити, а електричні нагрівники вимкнути.

2.6. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або доручена вчителем.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Залишати без нагляду запалені спиртівки, увімкнені електронагрівальні прилади не дозволяється.

3.2. Установлені у витяжній шафі прилади, у яких проводять досліди з легкозаймистими або вибухонебезпечними речовинами, необхідно обгороджувати з боку стулок шафи захисним екраном.

3.3. Нагрівати легкозаймисті та горючі речовини треба тільки на водяній бані.

3.4. Роботу, пов’язану з небезпекою загорання спалаху або вибуху, треба виконувати стоячи.

3.5. Лужні метали енергійно взаємодіють з водою, при цьому виділення водню супроводжується вибухом. Тому під час роботи треба бути особливо обережним.

3.6. Усі роботи з лужними металами треба виконувати на піддонах у витяжній шафі, використовуючи при цьому захисні і гумові рукавиці, віддалік від джерел тепла і води.

3.7. У разі виникнення несправностей у роботі обладнання, електромережі тощо необхідно припинити роботу і повідомити вчителя.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи треба негайно вимкнути електроприлади або загасити спиртівки.

4.2. Відходи (обрізки) лужних металів необхідно збирати в окремі банки із зневодненим гасом для наступного знищення в той же день.

4.3. Відпрацьовані рідини треба збирати у призначену тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях погоджених із органами санітарного та пожежного нагляду.

5. Вимоги безпеки у екстремальних ситуаціях

5.1. У разі виникнення загорання необхідно:

- вивести учнів з приміщення;

- повідомити пожежну охорону (01);

- зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

- вимкнути електромережу;

- приступити до ліквідації осередки вогню.

5.2. Легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником.

5.3. Знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.

5.4.  Згорання у витяжній шафі ліквідується вогнегасниками після вимкнення вентилятора.

5.5. Для гасіння лужних металів, що загорілися, треба користуватися порошковим вогнегасником, сухим піском, сухою магнезією або ковдрою. Не дозволяється застосовувати для гасіння лужних металів воду, пінні вогнегасники та карбон (ІV) оксид.

5.6. Якщо розлито органічні розчинники, необхідно розлиту рідину засипати піском або тирсою, за допомогою дерев’яного совка зібрати в тару і знешкодити у той самий день.

Розробив:

Заступник  директора з НВР                                     Л.В.Сухачова